ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΠΟ ΒΟΕΙΟ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟ ΓΙΑ ΑΟΡΤΙΚΗ, ΜΙΤΡΟΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΙΓΛΩΧΙΝΑ ΘΕΣΗ

- Να είναι κατασκευασμένη από βόειο περικάρδιο, επεξεργασμένο με κατάλληλες μεθόδους ώστε να αφαιρούνται όλα τα υπεύθυνα για την ασβεστοποίηση οργανικά στοιχεία, για να εξασφαλίζεται η  μεγαλύτερη διάρκεια της βαλβίδας.

- Να αποτελείται από τρεις ανεξάρτητες ομοιόμορφα κατασκευασμένες γλωχίνες.

- Να αποτελείται από εύκαμπτο και ανθεκτικό πλαίσιο στήριξης.

- Ο δακτύλιος συρραφής να αποτελείται από ελαστική σιλικόνη, φιλμ πολυεστέρα και PTFE ύφασμα χωρίς ραφές και να έχει ενδείξεις για τον σωστό προσανατολισμό της βαλβίδας.

- Ο δακτύλιος να είναι scalloped για να συμμορφώνεται με τον φυσικό  δακτύλιο του ασθενούς.

- Να είναι χαμηλού προφίλ

- Να απαιτείται μικρή διάρκεια ξεπλύματος της βαλβίδας.

- Να επιτρέπεται η ακτινογράφησή της και να είναι συμβατή με μαγνητικό τομογράφο.

- Να έχει έγκριση του Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) και να είναι CE marked.
Ειδικά, για την μιτροειδική θέση ο δακτύλιος να έχει ενισχυμένο πάχος από σιλικόνη, ώστε να υποστηρίζεται το πρόσθιο τμήμα και να προσφέρει ευελιξία και προσαρμοστικότητα στο οπίσθιο τμήμα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΚΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΟΡΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

- Χαμηλού προφίλ για να εφαρμόζεται οποιαδήποτε τεχνική αορτοτομής και να αποφεύγεται η απόφραξη των στεφανιαίων στομίων.

- Τριγλώχινη βαλβίδα από βόειο περικάρδιο, με δακτύλιο στήριξης και εύκαμπτο στεντ.

- Ειδικό πλαίσιο  στήριξης,  εκπτυσσόμενο με μπαλόνι,από ανοξείδωτο ατσάλι καλυμμένο με στεγανοποιημένο πολυεστερικό ύφασμα, κατάλληλα προσαρμοσμένο κάτω από το δακτύλιο της βαλβίδας.

- Συνοδεύεται από σύστημα εμφύτευσης αποτελούμενο από εισαγωγέα- καθετήρα με μπαλόνι και συσκευή πλήρωσης.

- Με επεξεργασία του ιστού κατά της ασβεστοποίησης, όχι μόνο εμποτισμός σε ανασταλτική ουσία.

- Φέρει έγκριση CE Μarked.

- Διατίθεται σε μεγέθη από 19ΜΜ μέχρι 27ΜΜ.

ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΜΙΤΡΟΕΙΔΗ

- Ημιεύκαμπτος δακτύλιος για τη μιτροειδική θέση.

- Είναι ειδικά σχεδιασμένος για να προσφέρει καλύτερη κινητικότητα στις γλωχίνες σε περιπτώσεις βαλβιδοπάθειας, εκφυλιστικής ή ισχαιμικής αιτιολογίας.

- Διπλό κυρτό σχήμα, Double saddle shape,ισοκατανέμει τις πιέσεις σε όλη την επιφάνεια της αναδομημένης μιτροειδικής βαλβίδας.

- Φέρει πολυεστερικό πλεκτό ύφασμα, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ανάπτυξη ιστού και η σταθεροποίηση.

- Φέρει ενδείξεις σημείων για τη σωστή τοποθέτηση και συρραφή.

- Φέρει έγκριση CE Μarked και έγκριση του Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA).

- Διατίθεται σε μεγέθη από 24 mm μέχρι 40 mm

ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΤΡΙΓΛΩΧΙΝΑ

- Με τρισδιάστατο, κυματοειδές σχήμα, που σχεδιάστηκε ειδικά για να ταιριάζει στην ανατομία της τριγλώχινας.

- Με διαβαθμισμένη ελαστικότητα ώστε να υποστηρίζεται η φυσική κίνηση του δακτυλίου και ταυτόχρονα να επιτυγχάνεται η αναμόρφωσή του.

- Σχεδιασμός που αυξάνει το άνοιγμα του διαφραγματικού τμήματος και πλήρως εύκαμπτα άκρα, αφήνοντας ανεπηρέαστο το σύστημα αγωγής των διεγέρσεων και ελαχιστοποιώντας την πίεση στους περιβάλλοντες ιστούς.

- Ευδιάκριτο περιθώριο τοποθέτησης των ραμμάτων και ανατομικές ενδείξεις των συνδέσμων.

- Πολυεστερικό πλεκτό ύφασμα ,διευκολύνει την ανάπτυξη του ιστού και βοηθά στην σταθεροποίηση.

- Φέρει έγκριση CE Μarked και έγκριση του Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA).

- Διατίθεται σε μεγέθη από 24 mm μέχρι 36mm.

ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΟΙΝΑ ΓΙΑ ΜΙΤΡΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΡΙΓΛΩΧΙΝΑ ΒΑΛΒΙΔΑ

- Να είναι ανοικτός, πλήρως εύκαμπτος δακτύλιος (band)

- Να έχει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης τόσο σε μιτροειδή όσο και σε

τριγλώχινα βαλβίδα.

- Τα υλικά κατασκευής τους να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζουν ευκαμψία

ώστε να υποστηρίζεται η φυσική κίνηση του δακτυλίου, αλλά και σταθερότητα

της βαλβιδοπλαστικής.

- Να καλύπτεται από βιοσυμβατό υλικό έτσι ώστε να διευκολύνεται η ανάπτυξη ιστού και η σταθεροποίηση.

- Να είναι ακτινοσκιερός

- Να φέρει σημεία ενδείξεων για την ευκολότερη τοποθέτηση των ραμμάτων

στήριξης.

- Να διαθέτει  πιστοποιητικό FDA ή αντίστοιχο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, ή /

και τα δύο.

- Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη